2020年阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局

保鲜膜、保鲜袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近一年内生产的产品。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。取样时应随机从同一批号中抽取3卷，其中2卷作为检验样品，1卷作为备用样品。

# 2 检验依据

表1  保鲜膜、保鲜袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 31604.2 食品安全国家标准食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验

GB 31604.8 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定

GB 31604.9 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明