2020年阿坝藏族羌族自治州市产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

# 2 检验依据

表1 汽油机油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动黏度（100℃） | GB 11121 | GB/T 265 |
| 2 | 倾点 |  | GB/T 3535 |
| 3 | 黏度指数 |  | GB/T 1995 GB/T 2541 |
| 4 | 水分（体积分数） |  | GB/T 260 |
| 5 | 闪点（开口） |  | GB/T 3536 |
| 6 | 机械杂质 |  | GB/T 511 |

表2柴油机油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动黏度（100℃） | GB 11122 | GB/T 265 |
| 2 | 倾点 |  | GB/T 3535 |
| 3 | 黏度指数 |  | GB/T 1995 GB/T 2541 |
| 4 | 水分（体积分数） |  | GB/T 260 |
| 5 | 闪点（开口） |  | GB/T 3536 |
| 6 | 机械杂质 |  | GB/T 511 |

表1 机动车辆制动液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 12981 | 目测 |
| 2 | 运动黏度(-40℃) |  | GB/T 265 |
| 3 | 运动黏度(100℃) |  | GB/T 265 |
| 4 | 平衡回流沸点（ERBP） |  | SH/T 0430 |
| 5 | 湿平衡回流沸点（WERBP） |  | GB 12981 附录C |
| 6 | pH值 |  | GB 12981 附录D |

表1 机动车发动机冷却液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 29743 | 目测 |
| 2 | 颜色 |  | 目测 |
| 3 | 气味 |  | 目测 |
| 4 | 密度 |  | SH/T 0068 |
| 5 | 冰点 |  | SH/T 0090 |
| 6 | 沸点 |  | SH/T 0089 |
| 7 | pH值 |  | SH/T 0069 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 260 石油产品水分测定法

GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 511 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 1995 石油产品粘度指数计算法

GB/T 2541 石油产品粘度指数算表

GB/T 3535 石油产品倾点测定法

GB/T 3536 石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法

GB/T 4756 石油液体手工取样法

GB 11121 汽油机油

GB 11122 柴油机油

GB 12981 机动车辆制动液

GB 29743 机动车发动机冷却液

SH/T 0430 刹车液平衡回流沸点测定法

SH/T 0068 发动机冷却液及其浓缩液密度或相对密度测定法(密度计

法)

SH/T 0069 发动机防冻剂,防锈剂和冷却液pH值测定法

SH/T 0089 发动机冷却液沸点测定法

SH/T 0090 发动机冷却液冰点测定法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

# 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。